## Slide 1: Сегментация сигнала ЭКГ
Юсипов Игорь
Калякулина Алёна

## Slide 2: Место в ПП «Диагностика»
Вход
Данные о пациенте
Информация об обследовании
Заключение врача
Сигнал ЭКГ
Параметры сигнала ЭКГ
Сегментация сигнала ЭКГ
Выход
Файлы сегментации
Признаки
Выделение признаков
Машинное обучение
Прямые методы постановки диагноза
Диагноз
Дополнительные признаки

## Slide 3: Актуальность
Существуют различные подходы для решения задачи сегментации ЭКГ, но большинство из них не учитывают большое разнообразие морфологий сигнала (*).
Наиболее современным подходом в задаче сегментации сигнала ЭКГ является анализ вейвлет-образа сигнала, который позволяет учитывать различные морфологии комплексов ЭКГ (М-образность комплекса QRS, бифазность волн P и T и другие).
Тем не менее, задача не является полностью решенной, так как ЭКГ человека может иметь нестандартный вид, не подходящий ни под один класс морфологий, которые существующие алгоритмы умеют распознавать и сегментировать.
*Pan.J, Tompkins. W.J. A Real-Time QRS Detection Algorithm // IEEE Transactions on Biomedical Engineering, V. BME-32, No. 3, March 1985.
*Gritzali.F., Frangakis.G., Papakonstantinou.G. Detection of the P and T waves in an ECG // Comput Biomed Res. 1989 Feb;22(1):83-91.

## Slide 4: Открытые существующие решения
ECGPUWAVE основана на алгоритме Пана-Томпкинса и похожих пороговых алгоритмов, результат работы которых сильно зависит от заданного порогового значения.
Pan J and Tompkins WJ. A Real-Time QRS Detection Algorithm. IEEE Transactions on Biomedical Engineering 32(3):230-236, 1985.
Laguna P. New Electrocardiographic Signal Processing Techniques: Application to Long-term Records. Ph. D. dissertation, Science Faculty, University of Zaragoza, 1990.

## Slide 5: База сигналов ЭКГ
QT Database включает в себя сигналы ЭКГ из различных открытых баз данных: MIT-BIH Arrhythmia Database, European Society of Cardiology ST-T Database и др.
Сигналы отбирались таким образом, чтобы представить многообразие различных морфологий сигнала ЭКГ и, в частности, комплекса QRS. В базу не включались сильно зашумленные сигналы, а также сигналы со значительным дрифтом изолинии.
База содержит 105 записей длительностью 15 минут, по 2 отведения для каждой записи.

## Slide 6: База сигналов ЭКГ
Для каждого сигнала в базе существует 2 типа разметки:
Разметка, выполненная вручную врачами-кардиологами:
Всего размечено 3622 комплекса для всех сигналов в базе (в среднем 5-6 RR-интервалов для каждого отведения).
Выделены наиболее представительные морфологии для каждого сигнала.
Разметка, выполненная автоматически с использованием функции ECGPUWAVE:
Размечены все сигналы целиком.
Разметка не всегда является корректной.

## Slide 7: Вейвлеты
Это набор функций («дочерние вейвлеты»), полученных путем масштабирования и сдвига некоторой быстро затухающей осциллирующей функции («материнского вейвлета»).
Вейвлеты используются для изучения частотного состава функций в различных масштабах и для разложения/синтеза функций в компрессии и обработке сигналов
Mortlet
Mexican hat
Meyer

## Slide 8: Непрерывное вейвлет-преобразование
Представляет собой декомпозицию исходного сигнала в комбинацию наборов базисных функций, полученных путем масштабирования и сдвига материнского вейвлета .
Непрерывное вейвлет-преобразование сигнала определяется:
* S. Mallat and S. Zhong, “Characterization of signals from multiscale edge,” IEEE Trans. Pattern Anal. Machine Intell., vol. 14, pp. 710–732, July 1992
Чем больше коэффициент масштабирования , тем шире базисная функция соответствующий коэффициент дает информацию о более низких частотных составляющих сигнала.
Вейвлет-образ на шкале пропорционален производной от фильтрованного сигнала со сглаживающим откликом на шкале (*).
Пересечения нуля вейвлет-образом соответствуют локальным максимумам и минимумам сглаженного исходного сигнала на разных шкалах, абсолютные максимумы вейвлет-образов соответствуют максимальным по модулю значениям производных фильтрованного сигнала.

## Slide 9: Дискретное вейвлет-преобразование
Дискретное вейвлет-преобразование производит декомпозицию сигнала на составляющие, характеризующие различные диапазоны частот. Оно сводится к применению различных фильтров низких и высоких частот, коэффициенты которых определяются видом материнского вейвлета:
где – фильтр низких частот, – высоких частот.

## Slide 10: Дискретное вейвлет-преобразование
После применения к сигналу фильтра высоких частот получаются детализирующие () коэффициенты
После применения фильтра низких частот получаются аппроксимирующие () коэффициенты.
Стандартный алгоритм Малла предполагает прореживание коэффициентов. Разрешение по времени в силу прореживания сигнала уменьшается вдвое.

## Slide 11: Дискретное вейвлет-преобразование
В задаче сегментации из-за прореживания уменьшается временное разрешение вейвлет-коэффициентов.
Используется алгоритм «a trous» с одинаковой частотой дискретизации на всех масштабах и без прореживания.

## Slide 12: Дискретное вейвлет-преобразование
Примеры детализирующих коэффициентов различных шкал для различных элементов сигнала ЭКГ.

## Slide 13: Фильтрация
К исходному сигналу ЭКГ сначала применяется фильтр, основанный на непрерывном вейвлет-преобразовании с использованием в качестве ядра второй производной функции Гаусса.
В вейвлет-образе полагаются равными нулю коэффициенты, частоты которых соответствуют спектру неинформативных частот сигнала ЭКГ.
Для получения отфильтрованного сигнала выполняется обратное вейвлет-преобразование.

## Slide 14: Алгоритм сегментации сигнала ЭКГ
За основу был взят алгоритм анализа детализирующих коэффициентов из работы (*).
Основная идея:
Вейвлет-образы различных комплексов и волн представляют собой некоторые комбинации пересечений нуля, абсолютных максимумов и минимумов.
Алгоритм анализирует взаимное расположение данных элементов на различных шкалах вейвлет-образов.
Алгоритм был значительным образом модифицирован для расширения класса распознаваемых морфологий комплекса QRS, а также волн P и T.
Каждое отведение сигнала ЭКГ сегментируется независимо от остальных.
* Di Marco LY, Chiari L. A wavelet-based ECG delineation algorithm for 32-bit integer online processing // Biomed Eng Online 2011, 10:23.

## Slide 15: Алгоритм сегментации сигнала ЭКГ
К отфильтрованному сигналу ЭКГ применяется дискретное вейвлет-преобразование «a trous», на выходе которого получаются наборы детализирующих и аппроксимирующих коэффициентов различных шкал.
В алгоритме сегментации рассматриваются только детализирующие коэффициенты ( – индекс шкалы).
Одними из наиболее важных элементов алгоритма являются индексы пересечений нуля детализирующими коэффициентами, обозначающиеся («zero-crossing»), где – индекс шкалы.

## Slide 16: Обозначения(1)
– детализирующие коэффициенты ( – индекс шкалы, – номер измерения);
– индексы пересечений нуля детализирующими коэффициентами -ой шкалы ( – порядковый номер пересечения нуля);
[j] (modulus maxima) – экстремумы детализирующих коэффициентов -ой шкалы ( – порядковый номер экстремума):
[j] – индекс экстремума (номер измерения)
[j] – значение экстремума
[j] – тип экстремума (к «первому» типу относятся положительные максимумы и отрицательные минимумы, ко «второму» - положительные минимумы и отрицательные максимумы)
Необходимо обозначить некоторые связи между пересечениями нуля и экстремумами детализирующих коэффициентов.

## Slide 17: Обозначения(2)
(modulus maxima left global index) – индекс, который соответствует глобальному экстремуму, расположенному слева от (левая граница поиска экстремума ограничивается либо предыдущим пересечением нуля, либо началом сигнала);
(modulus maxima left global value) – значение детализирующего коэффициента, соответствующее ;
Аналогично определяются (modulus maxima right global index) и (modulus maxima right global value).

## Slide 18: Обозначения(3)
(modulus maxima left local index) – индекс, который соответствует первому найденному (ближайшему к ) локальному экстремуму, расположенному слева от индекса (левая граница поиска экстремума ограничивается либо предыдущим пересечением нуля, либо началом сигнала).
(modulus maxima left local value) – значение детализирующего коэффициента, соответствующее ;
Аналогично определяются (modulus maxima right local index) и (modulus maxima right local value).

## Slide 19: Обозначения(4)
(modulus maxima global amplitude) – «амплитуда» пересечения нуля, которая определяется значениями глобальных экстремумов, находящихся по обе стороны пересечения нуля:
(modulus maxima local amplitude) – «амплитуда» пересечения нуля, которая определяется значениями локальных экстремумов, находящихся по обе стороны пересечения нуля:

## Slide 20: Обозначения: Пример

## Slide 21: Предобработка
Определение шкал детализирующих коэффициентов (), участвующих в алгоритме (в зависимости от кардиографа и частоты сигнала).
Выполнение дискретного вейвлет-преобразования «a trous», сохранение детализирующих коэффициентов необходимых шкал
Отыскание и формирование списков пересечений нуля и экстремумов
Установление соответствия между списками и .
***
– длина сигнала ()
– общее число пересечений нуля на соответствующей шкале ()
– общее число экстремумов на соответствующей шкале ()

## Slide 22: QRS. Выявление кандидатов (1)
да
да
нет
нет
да
нет
Основная идея:
Поиск в скользящем окне пересечения нуля с максимальной амплитудой.
Размер окна выбирается из соображений максимально допустимого ЧСС.
В итоге список (index list) содержит индексы пересечений нуля – первичных кандидатов на роль пика комплекса QRS

## Slide 23: QRS. Выявление кандидатов (2)
(индекс в )
Сортировка по убыванию.
Определение порогового значения амплитуды:
Определение
нет
да
да
Пересчет порогового значения амплитуды:
да
нет
нет
(training beats count) – тренировочное число ударов, за время которых определяется пороговое значение амплитуды пересечений нуля из расчета минимально допустимого ЧСС.
Основная идея:
Локально, адаптивным образом изменяется порог характеристики, позволяющей выделить среди всех пересечений нуля только те, которые отвечают пику R.

## Slide 24
QRS. Выявление кандидатов (3)
Шаги выявления кандидатов (1)-(2) аналогичным образом применяются к шкале
В итоге имеем:
Индексы пересечений нуля , соответствующие R пикам на шкале
Индексы пересечений нуля , соответствующие R пикам на шкале
Индекс из списка окончательно помечается как соответствующий R пику QRS, если в 10мс окрестности пересечения нуля с индексом из находится пересечение нуля с индексом из .
Для дальнейшего анализа и отыскания начала и конца комплекса QRS используются только детализирующие коэффициенты шкалы

## Slide 25
QRS. Определение начала комплекса (1)
– пересечение нуля, соответствующее R пику.
- индекс экстремума, от которого начнется поиск начала комплекса QRS.
(modulus maxima list) – список экстремумов слева от найденного пика в окне 100мс.
да
да
да
нет
нет
нет

## Slide 26
QRS. Определение начала комплекса (2)
да
нет
да
да
нет
нет
да
да
нет
нет
нет
да
да
нет
нет
да
нет
да
Notes: Wide morphology check

## Slide 27
QRS. Определение начала комплекса (3)
да
нет
Запускается блок (1) при
Определение правого и левого пересечений нуля от
нет
да
да
да
Определение как пересечения порога слева от
нет
Определение как пересечения порога слева от
нет

## Slide 28
QRS. Определение окончания комплекса (1)
– пересечение нуля, соответствующее R пику.
- индекс экстремума, от которого начнется поиск окончания комплекса QRS.
(modulus maxima list) – список экстремумов справа от найденного пика в окне 150мс.
да
да
да
нет
нет
нет

## Slide 29
QRS. Определение окончания комплекса (2)
да
нет
да
да
нет
нет
да
да
нет
нет
нет
да
да
нет
нет
да
нет
да
Notes: Wide morphology check

## Slide 30
QRS. Определение окончания комплекса (3)
да
нет
Запускается блок (1) при
да
нет
Определение как пересечения порога справа от
нет
Определение как пересечения порога справа от
да

## Slide 31
QRS. Пример М-образной морфологии

## Slide 32
P. Определение пика волны (1)
Определение окна поиска волны P как
да
нет
Волна P не обнаружена
Формирование списка пересечений нуля в окне
Формирование списка пересечений нуля в окне
да
Формирование списка кандидатов пиков волны P в окне
нет
да
нет
да
да
нет
нет

## Slide 33
P. Определение пика волны (2)
да
нет
да
да
да
да
да
да
нет
нет
нет
нет
нет
нет
Notes: Check flexure

## Slide 34
P. Проверка бифазности волны (1)
да
нет
Волна P не является бифазной
да
нет
нет
Волна P является бифазной
да
нет
да
Notes: Check left biphasic

## Slide 35
P. Проверка бифазности волны (2)
да
нет
Волна P не является бифазной
да
нет
нет
Волна P является бифазной
да
нет
Notes: Check right biphasic

## Slide 36
P. Определение начала волны
да
нет
Формирование списка экстремумов слева от до начала окна
определяется как начало окна
определяется как пересечение порога слева от
определяется как индекс экстремума слева от
да
нет
нет
нет
да
да

## Slide 37
P. Определение окончания волны
да
нет
Формирование списка экстремумов справа от до конца окна
определяется как конец окна
определяется как пересечение порога справа от
определяется как индекс экстремума справа от
да
нет
нет
да
да
нет
да
нет

## Slide 38
Пример: бифазный Т и P c перегибом

## Slide 39
T. Определение пика волны (1)
Определение окна поиска волны T
Волна T не обнаружена
Формирование списка пересечений нуля в окне
да
нет
да
да
нет
нет

## Slide 40
T. Определение пика волны (2)
да
нет
да
да
да
да
да
да
нет
нет
нет
нет
нет
нет
Notes: Check flexure

## Slide 41
T. Проверка бифазности волны (1)
Волна T не является бифазной
да
нет
Волна T является бифазной
да
нет
нет
да
Notes: Check left biphasic

## Slide 42
T. Проверка бифазности волны (2)
Волна T не является бифазной
да
нет
Волна T является бифазной
да
нет
нет
да
Notes: Check right biphasic

## Slide 43
T. Определение начала волны
да
нет
определяется как пересечение порога слева от
Формирование списка экстремумов слева от
да
нет
да
нет

## Slide 44
T. Определение окончания волны
да
нет
определяется как пересечение порога справа от
Формирование списка экстремумов справа от
да
нет
да
нет

## Slide 45
Пример: бифазный Т и P c перегибом

## Slide 46
Пример:
Оригинальная сегментация не всегда корректна (лишний QRS)
Пропуск P в нашей разметке

## Slide 47
Пример:
Оригинальная сегментация не всегда корректна (лишний QRS)
Необходимо уточнение зубца P в нашей разметке

## Slide 48
Пример:
Оригинальная сегментация не всегда корректна: неправильно сегментированный QRS вызывает ошибку при сегментации T

## Slide 49
Пример:
Оригинальная сегментация не всегда корректна: неправильно сегментированный QRS вызывает ошибку при сегментации T

## Slide 50
Пример:
Оригинальная сегментация не всегда корректна: неправильно сегментированный QRS вызывает ошибку при сегментации T

## Slide 51
Пример:
Оригинальный и наш вариант сегментации являются идентичными в случае, если сигнал имеет стандартный вид

## Slide 52
Пример:
Оригинальный и наш вариант сегментации являются идентичными в случае, если сигнал имеет стандартный вид

## Slide 53
Пример:
Оригинальный и наш вариант сегментации являются идентичными в случае, если сигнал имеет стандартный вид

## Slide 54
Пример: бифазный Т

## Slide 55
Пример: бифазный Т и P c перегибом

## Slide 56
Пример: Общий случай (1)

## Slide 57
Пример: Общий случай (2)

## Slide 58
Пример: